Załącznik nr 11 do SIWZ

NAPRAWA POKRYCIA DACHU NA KINIE	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMONT DACHU NAD BUDYNKIEM |  |  |  |
| 1 | KNR-W 4-03 | Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrów- | m |  |  |
| d.1 | 0704-01 | nawczych z płaskownika o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym |  |  |  |
|  |  | 280.00 | m | 280.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 280.000 |
| 2 | KNR-W 4-03 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na | szt. |  |  |
| d.1 | 0702-04 | betonie |  |  |  |
|  |  | 140.00 | szt. | 140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.000 |
| 3 | KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 4 poziomy | m2 |  |  |
| d.1 | 0509-03 | 5673.60 | m2 | 5673.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5673.600 |
| 4 | KNR 4-01 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych - 4 | m2 |  |  |
| d.1 | 0429-06 | poziomy (stary dach) |  |  |  |
|  | ANALOGIA | 4292.40 | m2 | 4292.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4292.400 |
| 5 | KNR 19-01 | Izzolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych - poziome | m2 |  |  |
| d.1 | 0613-03 | na sucho - rozbiórka |  |  |  |
|  | ANALOGIA | Krotność = 0.5 |  |  |  |
|  |  | 1073.10 | m2 | 1073.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1073.100 |
| 6 | KNR 4-01 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym- | m2 |  |  |
| d.1 | 0535-08 | sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
|  |  | 92.56 | m2 | 92.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92.560 |
| 7 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- | m2 |  |  |
| d.1 | 0608-03 | chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ROZBIÓRKA |  |  |  |
|  | ANALOGIA | Krotność = 0.5 |  |  |  |
|  |  | 345.30 | m2 | 345.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 345.300 |
| 8 | KNR 4-04 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 5 cm | m3 |  |  |
| d.1 | 0301-01 | 53.66 | m3 | 53.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.660 |
| 9 | KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- | m2 |  |  |
| d.1 | 0635-04 | PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie |  |  |  |
|  |  | 1418.40 | m2 | 1418.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1418.400 |
| 10 | KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody | m2 |  |  |
| d.1 | 0640-03 | bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 |  |  |  |
|  |  | 1418.40 | m2 | 1418.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1418.400 |
| 11 | KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i | m3 |  |  |
| d.1 | 1105-01 | mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km |  |  |  |
|  |  | 168.00 | m3 | 168.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 168.000 |
| 12 | KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i | m3 |  |  |
| d.1 | 1105-02 | mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km |  |  |  |
|  |  | Krotność = 10 |  |  |  |
|  |  | 168.00 | m3 | 168.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 168.000 |
| 13 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- | m2 |  |  |
| d.1 | 0613-03 | nych na sucho - jedna warstwa |  |  |  |
|  |  | 1418.40 | m2 | 1418.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1418.400 |
| 14 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- | m2 |  |  |
| d.1 | 0613-04 | nych na sucho - każda nast.warstwa |  |  |  |
|  |  | 1418.40 | m2 | 1418.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1418.400 |
| 15 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- | m2 |  |  |
| d.1 | 0607-01 | posadzkowe |  |  |  |
|  |  | 1783.68 | m2 | 1783.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1783.680 |
| 16 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 |  |  |
| d.1 | 0504-02 | 1783.68 | m2 | 1783.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1783.680 |
| 17 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej | m2 |  |  |
| d.1 | 0504-03 | 30.60 | m2 | 30.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.600 |
| 18 | KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
| d.1 | 0545-04 | 24.00 | m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla xxxx

NAPRAWA POKRYCIA DACHU NA KINIE	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
| d.1 | 0545-06 | 26.40 | m | 26.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.400 |
| 20 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m |  |  |
| d.1 | 0519-03 | 24.00 | m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 21 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m |  |  |
| d.1 | 0526-04 | 26.40 | m | 26.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.400 |
| 22 | NNRNKB | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 | m2 |  |  |
| d.1 | 202 0541-02 | cm |  |  |  |
|  |  | 92.56 | m2 | 92.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92.560 |
| 2 | REMONT TARASU |  |  |  |
| 23 | KNNR 3 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 |  |  |
| d.2 | 0801-04 | 52.57 | m2 | 52.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.570 |
| 24 | KNR 4-04 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 5 cm | m3 |  |  |
| d.2 | 0301-01 | 4.70 | m3 | 4.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.700 |
| 25 | KNR 4-01 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym- | m2 |  |  |
| d.2 | 0535-08 | sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
|  |  | 19.60 | m2 | 19.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.600 |
| 26 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- | m2 |  |  |
| d.2 | 0606-01 | ziome podposadzkowe |  |  |  |
|  |  | 47.00 | m2 | 47.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.000 |
| 27 | KNR-W 2-02 | Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej | m2 |  |  |
| d.2 | 0514-03 | 19.60 | m2 | 19.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.600 |
| 28 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- | m2 |  |  |
| d.2 | 0608-02 | chu konstrukcji na zaprawie |  |  |  |
|  |  | 47.00 | m2 | 47.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.000 |
| 29 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- | m2 |  |  |
| d.2 | 0606-01 | ziome podposadzkowe |  |  |  |
|  |  | 47.00 | m2 | 47.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.000 |
| 30 | KNR-W 2-02 | Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układa- | m3 |  |  |
| d.2 | 1101-06 | niem ręcznym na stropie |  |  |  |
|  |  | 1.88 | m3 | 1.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.880 |
| 31 | KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- | m2 |  |  |
| d.2 | 1111-03 | prawie klejowej układane metodą regularną |  |  |  |
|  |  | 47.00 | m2 | 47.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.000 |
| 32 | KNR-W 2-02 | Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na | m2 |  |  |
| d.2 | 1120-02 | zaprawie klejowej |  |  |  |
|  |  | 5.57 | m2 | 5.570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.570 |
| 33 | KNR-W 2-02 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m |  |  |
| d.2 | 1115-02 | 40.23 | m | 40.230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.230 |
| 34 | KNR-W 2-02 | Licowanie płytkami terakotowymi o wymiarach 15x15 cm luzem ścian | m2 |  |  |
| d.2 | 0918-04 | 2.21 | m2 | 2.210 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.210 |

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla xxxx